## Slide 1
广东省应急指挥决策辅助系统V4.0
使用培训
陈炳洪
2017-03-27 广东韶关

## Slide 2: 2015年以来，版本升级线路图

## Slide 3: 主要内容
功能使用说明
未来发展计划

## Slide 4: 功能区总体介绍
灾害模型
实况
部门POI
图例
时间轴控制
影响等级选择
工具栏

## Slide 5: 灾害模型
大风 | 主要是热带气旋的大风，来自精细网格预报与落区预报 | 气象台
强降水 | 来自精细网格预报与落区预报 | 气象台
温度 | 来自精细网格预报与落区预报 | 气象台
山洪 | 地址灾害普查结果 | 气候中心
内涝 | 内涝模型（以离散点形式展示） | 气候中心
漫滩 | 热带气旋引起的沿海地区漫滩 | 热带所（数值预报重点实验室）
污染扩散 | GRAPES+ HYSPLIT驱动的扩散模型 | 生态气象中心
森林火点 | 卫星监测产品 | 生态气象中心
风暴潮 | 热带气旋引起的风暴增水 | 热带所（数值预报重点实验室）
探测数据中心提供数据服务

## Slide 6: 灾害模型（大风）
落区是省台关键岗每天更新的≥6级风的区域
格点是精细化网格产品
通过时间轴可以选择过去24小时到未来72小时的实况（预报）

## Slide 7: 灾害模型（强降水）
落区是省台关键岗每天更新的≥25mm的区域
格点是精细化网格产品
通过时间轴可以选择过去24小时到未来72小时的实况（雨量、累积雨量）
过去实况雨量是QPE，0-3小时雨量QPF，6小时以上雨量是格点产品

## Slide 8: 灾害模型（温度）
落区是省台关键岗每天更新的≥35℃和≤5℃的区域
格点是精细化网格产品
通过时间轴可以选择过去24小时到未来72小时的实况（预报）

## Slide 9: 灾害模型（山洪）
气候中心通过山洪地质风险普查获取全省1000多个隐患点
通过时间轴可以选择未来0-3小时的风险等级预报

## Slide 10: 灾害模型（内涝）
气候中心通过普查获取部分市内涝隐患点
通过时间轴可以选择未来0-3小时的风险等级预报

## Slide 11: 灾害模型（漫滩）
研究所研发的由GRAPES驱动的漫滩模式，一天两次（00UTC和12UTC）
当热带气旋靠近时（未来72小时影响到广东沿岸）才有数据，平时没数据
当热带气旋编报后，需要手工启动模式
根据热带气旋可能影响的区域，选择漫滩模式范围
问题：高分辨地理信息（沿海的堤坝）缺位
粤西区域

## Slide 12: 灾害模型（污染扩散）
HYSPLIT - 4 模型是由美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 的空气资源实验室和澳大利亚气象局在过去 20 年间联合研发的一种用于计算和分析大气污染物输送、扩散轨迹的专业模型。
气象驱动模式为GRAPES（00UTC和12UTC），不考虑化学物之间的化学变化。
定时运行假设广东某些点“爆炸”，而交互操作可自定义污染源点及污染物种类

## Slide 13: 灾害模型（森林火点）
利用多种气象卫星观测数据及算法反演火点。
使用上午系列的TERRA、FY3C和下午系列的AQUA、FY3B，上述太阳同步卫星常态下每天两个时间段总共8个时次火情监测数据。
火点监测报告包括火点经纬度和火点亮温等信息。
显示过去24小时获取到的火点监测信息（如果有）

## Slide 14: 工具栏
画任意面
应急指挥工具
路线导航
视频回传
其他工具
格点雨量
决策服务
全局搜索
应急库
地图切换

## Slide 15: 工具栏（地图）
卫星影像图
地形图
业务图（行政）

## Slide 16: 工具栏（划任意面）
可连续划多个任意面，按住鼠标画，松开鼠标结束本次绘制（继续画下一个），再次点击工具栏图标离开“划任意面” 功能。
画完任意面后，可得到圈内各类基础数据统计，以及用于靶向发布。
可撤销、删除某一个任意面

## Slide 17: 工具栏（格点雨量）
获取任一点从过去24小时实况到未来72小时雨量预报
过去实况雨量是QPE，0-3小时雨量QPF，6小时以上雨量是格点产品

## Slide 18: 工具栏（应急指挥工具）
可在图中标记各种元素，文字、点，箭头、线条、面等等
元素可删除、撤销、保存
导航功能
应用：可预先编辑好某种类型的预案库

## Slide 19: 工具栏（路线导航）
在地图中先后设定“起点” 和“终点”，在点击“路线规划”，自动规划最近的路线
与应急指挥工具中的导航不一样，那里是自动导航到避难点（医院、学校）
受限于道路数据，山区里数据存在缺失

## Slide 20: 工具栏（全局搜索）
支持模糊查询，搜索POI点、观测站、灾害点、案例库等信息
以经纬度搜索暂时不可用

## Slide 21: 工具栏（视频回传）
需安装VLC插件，仅支持在IE下播放
下一版本将用HTML5标准开发，支持Chrome和Firefox等浏览器
64位系统也直接安装32位VLC播放器即可
包括4G直播、3/4G视频、无人机、新闻和微信，未来功能将继续完善

## Slide 22: 工具栏（应急库）
包括预案库、案例库、法规库等等
与账户相关联，你自己的账户所录入的预案别人看不到
预案库的完善主要靠市县各级预警中心完成

## Slide 23: 工具栏（其他工具）
大屏：用于大屏幕显示，字体变大
标签：可在屏幕任意地方贴条，输入你想要展示的文字
透明度：用于调整雷达拼图、云图的透明度
常规模式
大屏模式

## Slide 24: 工具栏（其他工具）
信息追踪：发到发布系统后的状态追踪
遮罩：本行政区域外的地方模糊显示

## Slide 25: 实况观测（气象数据）
点击左侧大图标，可将此类信息全部显示
屏幕右上方，根据点击信息的不同，会出现更详细的操作面板（此面板默认隐藏）
雷达拼图为6分钟更新，鼠标放到左下方的时间轴上会浮出更细的时间控制轴

## Slide 26: 实况观测（船舶实况）
海事部门共享船舶实时位置，每10分钟更新一次
右下角有图例，标示船的类型与行驶状态

## Slide 27: 实况观测（视频）
视频接入：红色表示不可用
未来会接入省局视频服务器，提高视频加载速度

## Slide 28: 基础数据
点击左侧大图标，可将此类信息全部显示
展示各部门基础数据，按基本信息、应急物资、救援力量、避难点分类
信息收集省市县三级共同努力
制定标准，POI的录入通过探测数据中心管理平台（正在不断完善）
工地隐患点信息
救援物资

## Slide 29: 基础数据（水库）
超汛限水位提醒（红色）
过去24小时实况到未来72小时雨量预报及水位预测（试验产品）
水库实时视频或视频截图

## Slide 30: 时间控制轴
选择时间
选择资料自动播放的时段
播放与暂停
锁定时间（不自动刷新）
红色框为当前时刻（与实况资料项关联）

## Slide 31: 影响等级选择
大风
降水
温度
污染
基于影响预报的思路，对于不同的灾害给出不同的风险等级
选择等级后可进行靶向预警

## Slide 32: 靶向预警
靶向预警有两种方式：直接选择影响等级，或自己画出影响区域
可查看区域内的人口、经济、避难点、应急物资等状况，为决策提供辅助
选择发送渠道、灾害类型、影响区域等，点击发送即可将信息送到发布系统
辅助系统与发布系统之间通讯协议会继续扩充与完善

## Slide 33: V4.0新增功能
模块 | 新增功能
账号登录 | 登录账号后可根据需求定制致灾模型、POI等信息。
灾害模型优化 | 大风、强降水、温度、内涝、森林火点等5个灾害模型的时次选择布局优化；山洪新增时次选择。
水库水位优化 | 水库水位柱状图增加水位的平滑曲线图；增加水位告警提示功能，超过阈值的水位段标红。
灾害落区 | 关键岗灾害落区（高温、低温、25毫米以上降水、6级大风、过程降雨量）在系统中显示。
灵活定制 | 用户个性化定制功能，用户可根据自己的地区特点，在后台对气象专业模型、POI信息点的显示，进行删除、增加、排序操作，并且可在气象专业模型中整合信息点的展示。
阈值管理 | 在后台建立镇与自动站之间的对应关系，保证每一个镇都有一个代表自动站。自定义设置每个镇过去1小时、过去3小时、过去24小时的雨量阈值，达到阈值就自动告警。在后台管理界面，用户可以自己管理“镇-自动站”对应表，以及自定义雨量阈值。
雨量报警 | 在左侧实时观测中增加“雨量报警”一项；区块报警（镇为单位）：达到阈值，该镇区域变红，鼠标移过显示详情弹窗（更新时间，报警信息）。
划任意面 | 增加圆形圈选工具，矩形圈选工具；圆形圈选工具包括任意半径和固定半径圈选，可选的固定半径有：100公里、200公里、500公里；可多区域圈选，完成选择后，自动进行影响分析，默认展开基础信息栏（含统计数）

## Slide 34: 账号登录
新增账号登录功能
系统设置默认账号登录，默认账号仅提供基础功能，体验高级功能需使用专用账号登录
账号与行政区域绑定

## Slide 35: 灾害模型优化
大风、强降水、温度、内涝、森林火点等5个灾害模型的时次选择布局优化；时次选择功能点从右上角移动到左边并以时间轴模式展示

## Slide 36: 水库水位优化
水库水位柱状图增加水位的平滑曲线图
增加水位告警提示功能，超过阈值的水位段标红
未来水位预测（试验版）

## Slide 37: 灾害落区
引入关键岗绘制的灾害落区，包括6级以上大风、25毫米以上降水、35℃以上高温、5℃以下低温等
优化资料选择面板
暴雨落区

## Slide 38: 灵活定制
用户可根据本地区天气气候特点及服务需求：
对灾害模型、POI信息点的显示，进行删除、增加、排序操作
灾害模型中整合信息点的展示（类似于Micaps综合图）
定制功能均与账户绑定，并保存在服务器后台
后台管理登录：http://10.148.16.56:8080/dss-opp/

## Slide 39: 灵活定制（灾害模型定制）
灾害模型的删除：
对本地区不需要的灾害模型，直接点击右上角的“X”即可删除按钮
删除前
删除后

## Slide 40: 灵活定制（灾害模型定制）
灾害模型的排序：可点击拖动灾害模型，对灾害模型进行排序，将对本区域影响较大的灾害模型放在前面

## Slide 41: 灵活定制（灾害模型定制）
专业模型的添加：
可添加专业模型，目前允许最多9个专业模型

## Slide 42: 灵活定制（POI定制）
点击灾害模型下面的“定制”按钮，可定制需要自动显示的POI点
目前允许最多整合4个信息点数据
如右图所示，完成定制后以后只要点击大风就会自动同步显示通讯、民政、医院和经济数据

## Slide 43: 灵活定制（POI定制）
删除、添加、排序与灾害模型的相应功能基本一致
“部门信息”一栏不允许个性化定制
“实时观测”和“基础数据”可个性化定制

## Slide 44: 阈值管理
在后台建立镇与自动站之间的对应关系，保证每一个镇都有一个代表自动站。自定义设置每个镇过去1小时、过去3小时、过去24小时的雨量阈值，达到阈值就自动告警。在后台管理界面，用户可以自己管理“镇-自动站”对应表，以及自定义雨量阈值。

## Slide 45: 阈值管理
默认值：默认每个镇选中一个代表自动站，雨量阈值设置上，过去1小时累计20mm，过去3小时累计50mm，过去24小时累计100mm
修改雨量阈值：每个镇可根据自己的实际情况，修改雨量告警的阈值。点击“保存”，保存该镇的雨量阈值设置

## Slide 46: 阈值管理
修改镇对应的匹配自动站：点击某镇的自动站，可下拉选择，修改镇的代表自动站。同时，在列表中可通过检索镇名搜出某镇和自动站的对应关系

## Slide 47: 自动报警
雨量告警显示（前端）：在前端展示上，增加信息点“雨量报警”，点击“雨量报警”显示报警区域。鼠标移过该报警区域，显示报警信息，包括更新时间、报警信息。
报警信息：某某镇、站点号、过去1小时/过去3小时/过去24小时累计雨量达到了XX毫米，超过了告警值（XX毫米）。
应用：决定是否对报警区域进行靶向发布

## Slide 48: 划任意面
新增圆形圈选工具和矩形圈选工具
默认选中划任意面圈选工具
圆形圈选工具包括任意半径和固定半径圈选。可选的固定半径有：100公里、200公里、500公里
完成选择后，自动进行影响分析，默认展开基础信息栏（含统计数）

## Slide 49: 未来发展计划
按市县部署方案改造系统架构
完善基于风险的预警
POI点自助式更新
地图服务的切换
灾种靶向发布及对接标准
对接视频服务
三防水库水位数据
POI录入维护系统
统一POI数据库及数据及靶向发布接口
灾情采集管理系统建设
多部门联动预警发布建设
数据流监控

## Slide 50: Eagle Emergence Alert General Enabler
鹰：给人的第一感觉是翱翔蓝空俯瞰大地，也与决策辅助系统“纵观全球、运筹帷幄”的寓意重合。
Enabler：“赋能者”“驱动力”，就是我们这个系统是给应急管理赋予能量和力量，例如：
It is a key enabler of our strategy.它能对本公司战略起到关键促进作用

## Slide 51
谢谢，请批评指正
需求与建议可notes到：陈炳洪/气象台/广东/CMA@CMA